PŘÍBALOVÁ INFORMACE

# NÁZEV PŘÍPRAVKU

ELUMATIC III, Technetium (99mTc) Generator

ELUMATIC III, techneciový (99mTc) generátor

# KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Dostupné aktivity vyjádřené v maximální aktivitě eluovatelného technecistanu (99mTc) sodného jsou: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 a 20 GBq ke dni kalibrace.

Technecium (99mTc) je získáváno radioaktivní přeměnou molybdenu (99Mo). Technecium (99mTc) se přeměňuje emisí záření gama s energií 140 keV s poločasem přeměny 6,02 hodiny na technecium (99Tc), které může být vzhledem ke svému dlouhému poločasu přeměny 2,13 x 105 roků považováno za téměř stabilní.

Seznam pomocných látek: chlorid sodný, dusičnan sodný, voda na injekce.

LÉKOVÁ FORMA

Radionuklidový generátor.

Sterilní generátor, který obsahuje chromatografickou kolonu s adsorbentem Al2O3, na kterém je naadsorbován molybden (99Mo), který po promytí 0,9% roztokem NaCl poskytuje injekci technecistanu (99mTc) sodného, Ph Eur. ve formě čirého bezbarvého roztoku s pH v rozmezí od 5,0 do 7,0.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

CIS bio international, B.P. 32

91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX, Francie

## KLINICKÉ ÚDAJE

## Terapeutické indikace

## Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické účely.

## Eluát z generátoru (technecistan (99mTc) sodný, štěpný produkt, dle Evropského lékopisu) může být použit jako reagencie pro značení různých nosičových komponent dodávaných ve formě kitů, nebo může být aplikován přímo in vivo.

## V případě intravenózního podání je sterilní roztok technecistanu (99mTc) sodného použit jako diagnostická pomůcka pro následující vyšetření:

## Scintigrafie štítné žlázy: přímé zobrazení a měření vychytávání štítnou žlázou podává informace o velikosti, uložení, nodóznosti a funkce štítné žlázy při jejím onemocnění.

## Scintigrafie slinných žláz: posouzení funkce a průchodnosti kanálků slinných žláz.

## Lokalizace ektopické žaludeční mukózy: Meckelův divertikl.

## Scintigrafie mozku: zjišťování poruch hematoencefalické bariéry, zapříčiněných tumorem, infarktem, hemoragií a edémem, nejsou-li k dispozici jiné metody.

## Použije-li se sterilní roztok technecistanu (99mTc) sodného společně s redukčním činidlem, ovlivní se značení červených krvinek použitelných pro tato vyšetření:

## Scintigrafie srdce a cév

## angiokardioscintigrafie pro:

## hodnocení komorové ejekční frakce

## hodnocení celkové a regionální pohyblivosti srdeční stěny

## zobrazení srdeční fáze

## zobrazení prokrvení orgánů a cévních abnormalit.

## Diagnostika a lokalizace okultního krvácení v gastrointestinálním traktu

## Po instilaci sterilního roztoku technecistanu (99mTc) sodného do oka:

- Scintigrafie slzných kanálků: posouzení průchodnosti slzných kanálků.

## Dávkování a způsob podání

## Technecistan (99mTc) sodný se podává obvykle intravenózně v aktivitách, jejichž rozsah je dán požadavky potřebné klinické informace a použitého diagnostického zařízení. V některých indikacích je nutné premedikací blokovat štítnou žlázu pacientů.

Doporučené aktivity:

Dospělí a starší pacienti:

- Scintigrafie štítné žlázy: 18,5 - 80 MBq

Zobrazuje se po 20 minutách po intravenózní injekci.

- Scintigrafie slinných žláz: 40 MBq

Zobrazuje se ihned po intravenózní injekci v pravidelných intervalech do 15 minut.

- Scintigrafie Meckelova divertiklu: 400 MBq

Zobrazuje se ihned po intravenózní injekci v pravidelných intervalech do 30 minut.

- Scintigrafie mozku: 370 - 800 MBq

Ihned během první minuty po intravenózním podání se provádějí rychlá, po sobě jdoucí zobrazení. Statické zobrazení se provede o 1 - 4 hodiny později. Aby nedocházelo k nespecifickému vychytávání technecia (99mTc), má se blokovat štítná žláza a cévnatá pleteň.

- Scintigrafie srdce a cév: 740 - 925 MBq

Erytrocyty se značí in vitro nebo in vivo ošetřením redukčním činidlem. Dynamická zobrazování se provádějí v první minutě po intravenózním podání, následují pravidelná zobrazení po dobu 30 minut.

- Krvácení do gastrointestinálního traktu: 740 - 925 MBq

Erytrocyty se značí in vitro nebo in vivo ošetřením redukčním činidlem. Dynamická zobrazování se provádějí v první minutě po intravenózním podání, následují pravidelná zobrazení v přiměřených intervalech do 24 hodin.

- Scintigrafie slzných kanálků: 2 - 4 MBq do každého oka

Do oka se instiluje po kapkách a 2 minuty se dynamicky zobrazuje. Následuje statické zobrazování v přiměřených intervalech do 20 minut.

Je nutné též přihlížet k diagnostickým referenčním úrovním uvedeným v tab. č. 7, přílohy č. 9, vyhlášky č. 307/2002 Sb.

Děti:

Aktivitu podávanou dětem lze vypočítat z rozsahu aktivity doporučené dospělým, upraveného podle hmotnosti a povrchu těla.

Skupina pro pediatrii Evropské asociace nukleární medicíny doporučuje počítat aktivitu podávanou dětem z jejich tělesné hmotnosti podle tabulky (část z aktivity dospělým):

| Hmotnost [kg] | Korekční faktor | Hmotnost [kg] | Korekční faktor | Hmotnost [kg] | Korekční faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,1 | 22 | 0,50 | 42 | 0,78 |
| 4 | 0,14 | 24 | 0,53 | 44 | 0,80 |
| 6 | 0,19 | 26 | 0,56 | 46 | 0,82 |
| 8 | 0,23 | 28 | 0,58 | 48 | 0,85 |
| 10 | 0,27 | 30 | 0,62 | 50 | 0,88 |
| 12 | 0,32 | 32 | 0,65 | 52-54 | 0,90 |
| 14 | 0,36 | 34 | 0,68 | 56-58 | 0,92 |
| 16 | 0,40 | 36 | 0,71 | 60-62 | 0,96 |
| 18 | 0,44 | 38 | 0,73 | 64-66 | 0,98 |
| 20 | 0,46 | 40 | 0,76 | 68 | 0,99 |

Velmi malým dětem (do 1 roku) je pro dostatečně kvalitní zobrazení nutné aplikovat minimálně 20 MBq (10 MBq pro scintigrafii štítné žlázy) při přímém podání, nebo 80 MBq pro značení erytrocytů.

## Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

## Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Příprava a aplikace injekčního roztoku technecia (99mTc) musí být provedeny za přísných aseptických podmínek, které jsou v souladu s požadavky Správné výrobní praxe pro léčiva.

Toto radiofarmakum může být dodáváno, používáno a podáváno jen oprávněnými osobami v určeném zdravotnickém zařízení. Jeho příjem, skladování, používání, přeprava a zneškodňování se řídí platnými předpisy a oprávněními k manipulaci s touto látkou. V České republice je prováděno v souladu s dokumentací a postupy schválenými nebo posouzenými v rámci správního řízení. S uvedeným radiofarmakem se smí nakládat pouze na pracovištích, která vlastní povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), v platném znění. Radiofarmaka smí být připravována a používána v souladu s výše uvedeným povolením SÚJB tak, aby byly zajištěny požadavky radiační ochrany dané vyhláškou SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, které se týkají lékařského ozáření, a současně způsobem, který splňuje požadavky na farmaceutickou kvalitu.

## Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce s léčivy jsou popsány v souvislosti se scintigrafií mozku, kdy se může následkem zánětu vyvolaného metotrexátem zvyšovat vychytávání technecistanu (99mTc) sodného ve stěnách mozkových dutin. Atropin, izoprenalin a analgetika mohou při zobrazení dutiny břišní prodlužovat vyprazdňování žaludku a způsobovat redistribuci technecistanu.

## Těhotenství a kojení

## Technecium (99mTc) ve formě technecistanu (99mTc) sodného proniká placentární bariérou.

## Je-li nezbytné podat radioaktivní léčivo ženě, která může být těhotná, vždy je nutné se o tom přesvědčit. Každá žena, které vynechala perioda, má být považována za těhotnou, dokud se neprokáže opak. V případě nejistoty je důležité, aby vystavení radiaci bylo minimální a dosáhlo se žádoucí klinické informace. Měly by se zvažovat alternativní metody bez ionizujícího záření. Radionuklidová vyšetřování těhotných žen představují i radiační dávky na plod.

## V těhotenství by se měla provádět pouze naléhavá vyšetření v případě, že prospěch převyšuje riziko způsobené matce a plodu. Přímé podání 800 MBq technecistanu (99mTc) sodného způsobuje u pacientky v děloze absorbovanou dávku 5,6 mGy, v plodu v časném období gravidity 8,8 mGy *. Po blokování pacientky způsobuje podání 800 MBq technecistanu (99mTc) sodného v děloze absorbovanou dávku 5,3 mGy, v plodu 5,9 mGy *. (* Hodnoty dávky v plodu v časném období gravidity byly převzaty z článku Russella a spol., Health Phys. 73, 1997, 756-769). Podání 925 MBq technecistanem (99mTc) sodným značených erytrocytů způsobuje na dělohu absorbovanou dávku 4,3 mGy. Dávka vyšší než 0,5 mGy by měla být považována za potenciálně rizikovou pro plod.

## Před podáním radioaktivního léčiva kojící matce je třeba uvážit, zda vyšetření důvodně neodložit, až matka kojení přeruší, a zda-li volba radiofarmaka byla s ohledem na vylučování aktivity do mléka nejvhodnější. Je-li podání nezbytné, je třeba kojení přerušit a odsáté mléko zlikvidovat. Kojit je možné znovu začít, jakmile hladina aktivity v mléce poklesne tak, že radiační dávka pro dítě bude menší než 1 mSv.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

## Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

# Nežádoucí účinky

Po intravenózním podání technecistanu (99mTc) sodného byly hlášeny alergické reakce jako kopřivka, otok obličeje, vazodilatace, svědění, srdeční arytmie a bezvědomí.

Vystavení každého pacienta ionizujícímu záření musí být opodstatněné na základě jeho pravděpodobného přínosu. Aplikovaná aktivita musí být taková, aby výsledná dávka záření byla co nejnižší a přitom bylo dosaženo požadovaného diagnostického nebo terapeutického výsledku.

Vystavení ionizujícímu záření je spojeno s rizikem vzniku rakoviny a s rizikem možného vývoje dědičných vad. Při vyšetřovacích metodách v nukleární medicíně běžná praxe ukazuje, že výskyt těchto nežádoucích účinků je možno vzhledem k nízkým radiačním dávkám očekávat jen s velmi nízkou frekvencí.

Pro většinu diagnostických vyšetření v nukleární medicíně je obdržená efektivní dávka menší než 20 mSv. Za určitých klinických okolností jsou vyšší dávky oprávněné.

Předávkování

V případě předávkování technecistanem (99mTc) sodným by se podle možnosti měla radiační dávka snižovat zvýšeným vylučováním radionuklidu z organizmu. Možné škodlivé účinky snižují opatření, která podporují diurézu a vylučování stolicí. V případě předávkování při podání erytrocytů značených techneciem (99mTc) je podpůrná léčba jen velmi slabá, neboť eliminace zde závisí na normálním hemolytickém procesu.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

## Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: radiofarmaceutický přípravek pro diagnostické použití.

ATC kód: V09FX01

V dávkách podávaných pro diagnostické účely nebyly pozorovány žádné farmakodynamické účinky.

## Farmakokinetické vlastnosti

Ion technecistanu má podobnou biologickou distribuci jako ionty jodidové a chloristanové. Dočasně se hromadí ve slinných žlázách, cévnaté pleteni mozku, žaludeční mukóze a štítné žláze, odkud jsou pak nezměněny uvolňovány. Technecistanový ion má tendenci se hromadit ve více prokrvených oblastech, nebo v místech s abnormální permeabilitou cév, zvláště po premedikaci blokujícími látkami, které inhibují jeho vychytávání ve žlázových strukturách.

Technecium (99mTc) je selektivně vylučováno z mozkomíšního moku.

Technecistan (99mTc) sodný se po intravenózním podání rozšiřuje především cévním systémem, ze kterého se dostává třemi hlavními mechanizmy:

- rychlým odstraněním v závislosti na difúzní rovnováze s intestinální tekutinou,

- střední rychlostí odstranění, závisející na koncentraci technecistanu ve tkáních žláz, hlavně štítné žlázy, slinné žlázy a konce žaludku, které mají mechanizmus iontové pumpy,

- pomalým odstraněním glomerulární filtrací ledvin, závisející na stupni močové exkrece.

Plazmatická clearance má poločas přibližně 3 hodiny.

Během prvních 24 hodin po podání se vylučuje hlavně močí (asi 25 %), stolicí během dalších 48 hodin. Přibližně 50 % podané aktivity se vyloučí během prvních 50 hodin.

Je-li selektivní vychytávání technecistanu (99mTc) sodného ve žláznatých strukturách potlačeno premedikací blokujícími látkami, probíhá vylučování stejně, ale s vyšší mírou ledvinové clearance.

Podává-li se technecistan (99mTc) sodný ve spojení s ošetřením redukujícími látkami, jako např. medronátem cínatým nebo pyrofosfátem cínatým, které zajišťují „vstup cínatých iontů do erytrocytů“, vychytá se do červených krvinek až 95 % podané aktivity, která zůstává v buňkách vázána. Nenavázaný zbytek technecistanu (99mTc) sodného se vylučuje ledvinami, radioaktivita v plazmě tvoří normálně méně než 5 % intravaskulární aktivity.

Technecium (99mTc) setrvává v oběhu stejně jako značené erytrocyty a jeho clearance je velmi pomalá. Hodnota aktivity uvolněná z cirkulujících erytrocytů je jen velmi malá.

## Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

- O akutní, subakutní a chronické toxicitě po jednorázovém nebo opakovaném podání nejsou údaje.

- Reprodukční toxicita - přestup technecia (99mTc) do placenty po intravenózním podání technecistanu (99mTc) sodného byl studován na myších. V děloze březích myší bylo nalezeno až 60 % technecia (99mTc) podaného bez premedikace chloristanem. Studie provedené na březích myších během gestace, gestace a laktace a laktace samotné ukázaly změny v potomstvu projevující se sníženou hmotností, ztrátou srsti a sterilitou.

## Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě Terapeutické indikace.

# Doba použitelnosti

Generátor: 20 dnů od data výroby. Datum ukončení doby použitelnosti je uvedeno na štítku.

Injekční roztok technecistanu (99mTc) sodného: 10 hodin po eluci.

## Uchovávání

Generátor ELUMATIC III uchovávejte při teplotě do 25 (C, vhodné je uvnitř speciálního olověného stínění pro uchovávání a  eluci „PROTEC-ELU“ (dodávané na vyžádání), nebo za olověným stíněním příslušné tloušťky.

## Injekci technecistanu (99mTc) sodného vymytou z generátoru uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Uchovávejte v souladu s národními předpisy pro zacházení s radioaktivními látkami (viz kapitola Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Druh obalu a velikost balení

Generátor ELUMATIC III je dodáván v přiléhavém kovovém soudku a obsahuje:

- Pružný plastický vak (1), obsahující eluent (0,9% chlorid sodný a 0,005% vodný roztok dusičnanu sodného). Vak je připojen k horní části chromatografické kolony jehlou z nerezové oceli (2).

- Skleněnou chromatografickou kolonu (3) na spodní straně s filtrem, který zabraňuje vytékání oxidu hlinitého. Kolona je na obou koncích utěsněna kovovými čepičkami (5). Tato kolona obsahuje oxid hlinitý (6), adsorbující molybdenanové ionty, a je inertní vůči iontům technecistanu.

- Jehlu (7), jejíž jeden konec je spojen s dolní částí kolony. Druhý konec (8) slouží  jednak k napíchnutí evakuované lahvičky pro eluát ke koloně, jednak k napíchnutí lahvičky s roztokem bakteriostatické látky, která chrání sterilitu mezi dvěma elucemi.

- Kolona a jehly jsou chráněny olověným stíněním tvaru válce s kónickými okraji (9) s minimální tloušťkou 52 mm. Celý systém je umístěn v obalu tvaru rovnoběžnostěnu (23 x 21 x 14 cm), vyrobeného z lisovaného nylonu (10).

- V horní části krytu je prostor pro eluci chráněný (12) válcovým obalem (B), ve kterém je umístěna lahvička s roztokem bakteriostatické látky (11). Konec jehly je ponořen do roztoku. Tato lahvička obsahuje vodný roztok laurylbromidu dimethylbenzylamonia (0,02 %).

- Těsně vedle prostoru pro eluci je dutina s bezpečnostní záklopkou (0) která je během transportu uzavřena (0).

ELUMATIC III je dodáván s:

- lahvička s obsahem 0,25 ml bakteriostatického roztoku (0,02% roztok laurylbromid dimethylbenzylamonia)

- balíček s deseti 15ml lahvičkami z bezbarvého skla, dle Evropského lékopisu typ I, uzavřené chlorobutylovou zátkou a hliníkovou objímkou. Tyto lahvičky jsou sterilní, bezpyrogenní, s vakuem umožňujícím eluci 5 ml.

Na vyžádání se dodávají soupravy obsahující 50 nebo 150 lahviček o objemu 15 ml:

- parciálně vakuované lahvičky umožňující eluci 5 ml (kód: TC-ELU-5-50 nebo TC-ELU-5-150)

- parciálně vakuované lahvičky umožňující eluci 10 ml (kód: TC-ELU-10-50 nebo TC-ELU-10-150)

- vakuované lahvičky umožňující eluci 15 ml (kód: TC-ELU-15-50 nebo TC-ELU-15-150).

Velikosti balení: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 GBq / generátor.

Zvláštní opatření pro likvidaci a pro zacházení s ním

Podávání radiofarmak je spojeno s rizikem vnějšího ozáření jiných osob kontaminací z moči, zvratků atd. V souladu s národními předpisy se musí dodržovat zásady bezpečnostní opatření radiační ochrany. S odpadem se musí zacházet podle platných národních předpisů pro radioaktivní látky.

# DATUM REVIZE TEXTU

# 2.12.2009

# DISTRIBUTOR

LACOMED, spol. s r. o. se sídlem Husinec – Řež čp. 130 PSČ 250 68

tel./fax: 220 940 162, 220 941 165

e-mail: lacomed@lacomed.cz		http://www.lacomed.cz

## DOZIMETRIE

Podle ICRP 80 jsou absorbované dávky u pacientů po přímém podání technecistanu (99mTc) sodného následující:

(i) Tabulka 1 - bez premedikace blokující látkou

| Orgán | Absorbovaná dávka na jednotku podané aktivity (mGy/MBq) |
| --- | --- |
|  | dospělý | 15 let | 10 let | 5 let | 1 rok |
| nadledvinky | 3,7 . 10-3 | 4,7 . 10-3 | 7,2 . 10-3 | 1,1 . 10-2 | 1,9 . 10-2 |
| močový měchýř | 1,8 . 10-2 | 2,3 . 10-2 | 3,0 . 10-2 | 3,3 . 10-2 | 6,0 . 10-2 |
| povrch kostí | 5,4 . 10-3 | 6,6 . 10-3 | 9,7 . 10-3 | 1,4 . 10-2 | 2,6 . 10-2 |
| mozek | 2,0 . 10-3 | 2,5 . 10-3 | 4,1 . 10-3 | 6,6 . 10-3 | 1,2 . 10-2 |
| prsa | 1,8 . 10-3 | 2,3 . 10-3 | 3,4 . 10-3 | 5,6 . 10-3 | 1,1 . 10-2 |
| žlučník | 7,4 . 10-3 | 9,9 . 10-3 | 1,6 . 10-2 | 2,3 . 10-2 | 3,5 . 10-2 |
| gastrointestinální trakt |  |  |  |  |  |
|  | žaludek | 2,6 . 10-2 | 3,4 . 10-2 | 4,8 . 10-2 | 7,8 . 10-2 | 1,6 . 10-1 |
|  | tenké střevo | 1,6 . 10-2 | 2,0 . 10-2 | 3,1 . 10-2 | 4,7 . 10-2 | 8,2 . 10-2 |
|  | tlusté střevo | 4,2 . 10-2 | 5,4 . 10-2 | 8,8 . 10-2 | 1,4 . 10-2 | 2,7 . 10-1 |
|  | horní část tlustého střeva | 5,7 . 10-2 | 7,3 . 10-2 | 1,2 . 10-1 | 2,0 . 10-1 | 3,8 . 10-1 |
|  | dolní část tlustého střeva | 2,1 . 10-2 | 2,8 . 10-2 | 4,5 . 10-2 | 7,2 . 10-2 | 1,3 . 10-1 |
| srdce | 3,1 . 10-3 | 4,0 . 10-3 | 6,1 . 10-3 | 9,2 . 10-3 | 1,7 . 10-2 |
| ledviny | 5,0 . 10-3 | 6,0 . 10-3 | 8,7 . 10-3 | 1,3 . 10-2 | 2,1 . 10-2 |
| játra | 3,8 . 10-3 | 4,8 . 10-3 | 8,1 . 10-3 | 1,3 . 10-2 | 2,2 . 10-2 |
| plíce | 2,6 . 10-3 | 3,4 . 10-3 | 5,1 . 10-3 | 7,9 . 10-3 | 1,4 . 10-2 |
| svaly | 3,2 . 10-3 | 4,0 . 10-3 | 6,0 . 10-3 | 9,0 . 10-3 | 1,6 . 10-2 |
| jícen | 2,4 . 10-3 | 3,2 . 10-3 | 4,7 . 10-3 | 7,5 . 10-3 | 1,4 . 10-2 |
| vaječníky | 1,0 . 10-2 | 1,3 . 10-2 | 1,8 . 10-2 | 2,6 . 10-2 | 4,5 . 10-2 |
| pankreas | 5,6 . 10-3 | 7,3 . 10-3 | 1,1 . 10-2 | 1,6 . 10-2 | 2,7 . 10-2 |
| červená dřeň | 3,6 . 10-3 | 4,5 . 10-3 | 6,6 . 10-3 | 9,0 . 10-3 | 1,5 . 10-2 |
| slinné žlázy | 9,3 . 10-3 | 1,2 . 10-2 | 1,7 . 10-2 | 2,4 . 10-2 | 3,9 . 10-2 |
| kůže | 1,8 . 10-3 | 2,2 . 10-3 | 3,5 . 10-3 | 5,6 . 10-3 | 1,0 . 10-2 |
| slezina | 4,3 . 10-3 | 5,4 . 10-3 | 8,1 . 10-3 | 1,2 . 10-2 | 2,1 . 10-2 |
| varlata | 2,8 . 10-3 | 3,7 . 10-3 | 5,8 . 10-3 | 8,7 . 10-3 | 1,6 . 10-2 |
| brzlík | 2,4 . 10-3 | 3,2 . 10-3 | 4,7 . 10-3 | 7,5 . 10-3 | 1,4 . 10-3 |
| štítná žláza | 2,2 . 10-2 | 3,6 . 10-2 | 5,5 . 10-2 | 1,2 . 10-1 | 2,2 . 10-1 |
| děloha | 8,1 . 10-3 | 1,0 . 10-2 | 1,5 . 10-2 | 2,2 . 10-2 | 3,7 . 10-2 |
| ostatní orgány | 3,5 . 10-3 | 4,3 . 10-3 | 6,4 . 10-3 | 9,6 . 10-3 | 1,7 . 10-2 |
| Efektivní dávka (mSv/MBq) | 1,3 . 10-2 | 1,7 . 10-2 | 2,6 . 10-2 | 4,2 . 10-2 | 7,9 . 10-2 |

Po podání 800 MBq technecistanu (99mTc) sodného je efektivní dávka 10,4 mSv.

(ii) Tabulka 2 - po premedikaci blokující látkou

| Orgán | Absorbovaná dávka na jednotku podané aktivity (mGy/MBq) po premedikaci blokující látkou |
| --- | --- |
|  | dospělý | 15 let | 10 let | 5 let | 1 rok |
| nadledvinky | 2,9 . 10-3 | 3,7 . 10-3 | 5,6 . 10-3 | 8,6 . 10-3 | 1,6 . 10-2 |
| močový měchýř | 3,0 . 10-2 | 3,8 . 10-2 | 4,8 . 10-2 | 5,0 . 10-2 | 9,1 . 10-2 |
| povrch kostí | 4,4 . 10-3 | 5,4 . 10-3 | 8,1 . 10-3 | 1,2 . 10-2 | 2,2 . 10-2 |
| mozek | 2,0 . 10-3 | 2,6 . 10-3 | 4,2 . 10-3 | 7,1 . 10-3 | 1,2 . 10-2 |
| prsa | 1,7 . 10-3 | 2,2 . 10-3 | 3,2 . 10-3 | 5,2 . 10-3 | 1,0 . 10-2 |
| žlučník | 3,0 . 10-3 | 4,2 . 10-3 | 7,0 . 10-3 | 1,0 . 10-2 | 1,3 . 10-2 |
| gastrointestinální trakt |  |  |  |  |  |
|  | žaludek | 2,7 . 10-3 | 3,6 . 10-3 | 5,9 . 10-3 | 8,6 . 10-3 | 1,5 . 10-2 |
|  | tenké střevo | 3,5 . 10-3 | 4,4 . 10-3 | 6,7 . 10-3 | 1,0 . 10-2 | 1,8 . 10-2 |
|  | tlusté střevo | 3,6 . 10-3 | 4,8 . 10-3 | 7,1 . 10-3 | 1,0 . 10-2 | 1,8 . 10-2 |
|  | horní část tlustého střeva | 3,2 . 10-3 | 4,3 . 10-3 | 6,4 . 10-3 | 1,0 . 10-2 | 1,7 . 10-2 |
|  | dolní část tlustého střeva | 4,2 . 10-3 | 5,4 . 10-3 | 8,1 . 10-3 | 1,1 . 10-2 | 1,9 . 10-2 |
| srdce | 2,7 . 10-3 | 3,4 . 10-3 | 5,2 . 10-3 | 8,1 . 10-3 | 1,4 . 10-2 |
| ledviny | 4,4 . 10-3 | 5,4 . 10-3 | 7,7 . 10-3 | 1,1 . 10-2 | 1,9 . 10-2 |
| játra | 2,6 . 10-3 | 3,4 . 10-3 | 5,3 . 10-3 | 8,2 . 10-3 | 1,5 . 10-2 |
| plíce | 2,3 . 10-3 | 3,1 . 10-3 | 4,6 . 10-3 | 7,4 . 10-3 | 1,3 . 10-2 |
| svaly | 2,5 . 10-3 | 3,1 . 10-3 | 4,7 . 10-3 | 7,2 . 10-3 | 1,3 . 10-2 |
| jícen | 2,4 . 10-3 | 3,1 . 10-3 | 4,6 . 10-3 | 7,5 . 10-3 | 1,4 . 10-2 |
| vaječníky | 4,3 . 10-3 | 5,4 . 10-3 | 7,8 . 10-3 | 1,1 . 10-2 | 1,9 . 10-2 |
| pankreas | 3,0 . 10-3 | 3,9 . 10-3 | 5,9 . 10-3 | 9,3 . 10-3 | 1,6 . 10-2 |
| červená dřeň | 2,5 . 10-3 | 3,2 . 10-3 | 4,9 . 10-3 | 7,2 . 10-3 | 1,3 . 10-2 |
| kůže | 1,6 . 10-3 | 2,0 . 10-3 | 3,2 . 10-3 | 5,2 . 10-3 | 9,7 . 10-3 |
| slezina | 2,6 . 10-3 | 3,4 . 10-3 | 5,4 . 10-3 | 8,3 . 10-3 | 1,5 . 10-2 |
| varlata | 3,0 . 10-3 | 4,0 . 10-3 | 6,0 . 10-3 | 8,7 . 10-3 | 1,6 . 10-2 |
| brzlík | 2,4 . 10-3 | 3,1 . 10-3 | 4,6 . 10-3 | 7,5 . 10-3 | 1,4 . 10-2 |
| štítná žláza | 2,4 . 10-3 | 3,1 . 10-3 | 5,0 . 10-3 | 8,4 . 10-3 | 1,5 . 10-2 |
| děloha | 6,0 . 10-3 | 7,3 . 10-3 | 1,1 . 10-2 | 1,4 . 10-2 | 2,3 . 10-2 |
| ostatní orgány | 2,5 . 10-3 | 3,1 . 10-3 | 4,8 . 10-3 | 7,3 . 10-3 | 1,3 . 10-2 |
| Efektivní dávka (mSv/MBq) | 4,2 . 10-3 | 5,4 . 10-3 | 7,7 . 10-3 | 1,1 . 10-2 | 1,9 . 10-2 |

Po podání 800 MBq technecistanu (99mTc) sodného pacientům premedikovaným blokující látkou je efektivní dávka       3,36 mSv.

(iii) Tabulka 3 - radiační dávky absorbované pacienty po intravenózní injekci erytrocytů značených techneciem (99mTc)

| Orgán | Absorbovaná dávka na jednotku podané aktivity (Gy/MBq) |
| --- | --- |
|  | dospělý | 15 let | 10 let | 5 let | 1 rok |
| nadledvinky | 9,9 . 10-3 | 1,2 . 10-2 | 2,0 . 10-2 | 3,0 . 10-2 | 5,6 . 10-2 |
| močový měchýř | 8,5 . 10-3 | 1,1 . 10-2 | 1,4 . 10-2 | 1,7 . 10-2 | 3,1 . 10-2 |
| povrch kostí | 7,4 . 10-3 | 1,2 . 10-2 | 1,9 . 10-2 | 3,6 . 10-2 | 7,4 . 10-2 |
| mozek | 3,6 . 10-3 | 4,6 . 10-3 | 7,5 . 10-2 | 1,2 . 10-2 | 2,2 . 10-2 |
| prsa | 3,5 . 10-3 | 4,1 . 10-3 | 7,0 . 10-3 | 1,1 . 10-2 | 1,9 . 10-2 |
| žlučník | 6,5 . 10-3 | 8,1 . 10-3 | 1,3 . 10-2 | 2,0 . 10-2 | 3,0 . 10-2 |
| gastrointestinální trakt |  |  |  |  |  |
|  | žaludek | 4,6 . 10-3 | 5,9 . 10-3 | 9,7 . 10-3 | 1,4 . 10-2 | 2,5 . 10-2 |
|  | tenké střevo | 3,9 . 10-3 | 4,9 . 10-3 | 7,8 . 10-3 | 1,2 . 10-2 | 2,1 . 10-2 |
|  | tlusté střevo | 3,7 . 10-3 | 4,8 . 10-3 | 7,5 . 10-3 | 1,2 . 10-2 | 2,0 . 10-2 |
|  | horní část tlustého střeva | 4,0 . 10-3 | 5,1 . 10-3 | 8,0 . 10-3 | 1,3 . 10-2 | 2,2 . 10-2 |
|  | dolní část tlustého střeva | 3,4 . 10-3 | 4,4 . 10-3 | 6,9 . 10-3 | 1,0 . 10-2 | 1,8 . 10-2 |
| srdce | 2,3 . 10-2 | 2,9 . 10-2 | 4,3 . 10-2 | 6,6 . 10-2 | 1,1 . 10-1 |
| ledviny | 1,8 . 10-2 | 2,2 . 10-2 | 3,6 . 10-2 | 5,7 . 10-2 | 1,1 . 10-1 |
| játra | 1,3 . 10-2 | 1,7 . 10-2 | 2,6 . 10-2 | 4,0 . 10-2 | 7,2 . 10-2 |
| plíce | 1,8 . 10-2 | 2,2 . 10-2 | 3,5 . 10-2 | 5,6 . 10-2 | 1,1 . 10-1 |
| svaly | 3,3 . 10-3 | 4,0 . 10-3 | 6,1 . 10-3 | 9,4 . 10-3 | 1,7 . 10-2 |
| jícen | 6,1 . 10-3 | 7,0 . 10-3 | 9,8 . 10-3 | 1,5 . 10-2 | 2,3 . 10-2 |
| vaječníky | 3,7 . 10-3 | 4,8 . 10-3 | 7,0 . 10-3 | 1,1 . 10-2 | 1,9 . 10-2 |
| pankreas | 6,6 . 10-3 | 8,1 . 10-3 | 1,3 . 10-2 | 1,9 . 10-2 | 3,3 . 10-2 |
| červená dřeň | 6,1 . 10-3 | 7,6 . 10-3 | 1,2 . 10-2 | 2,0 . 10-2 | 3,7 . 10-2 |
| kůže | 2,0 . 10-3 | 2,4 . 10-3 | 3,8 . 10-3 | 6,2 . 10-3 | 1,2 . 10-2 |
| slezina | 1,4 . 10-2 | 1,7 . 10-2 | 2,7 . 10-2 | 4,3 . 10-2 | 8,1 . 10-2 |
| varlata | 2,3 . 10-3 | 3,0 . 10-3 | 4,4 . 10-3 | 6,9 . 10-3 | 1,3 . 10-2 |
| brzlík | 6,1 . 10-3 | 7,0 . 10-3 | 9,8 . 10-3 | 1,5 . 10-2 | 2,3 . 10-2 |
| štítná žláza | 5,7 . 10-3 | 7,1 . 10-3 | 1,2 . 10-2 | 1,9 . 10-2 | 3,6 . 10-2 |
| děloha | 3,9 . 10-3 | 4,9 . 10-3 | 7,4 . 10-3 | 1,1 . 10-2 | 1,9 . 10-2 |
| ostatní orgány | 3,5 . 10-3 | 4,5 . 10-3 | 7,3 . 10-3 | 1,3 . 10-2 | 2,3 . 10-2 |
| Efektivní dávka (mSv/MBq) | 7,0 . 10-3 | 8,9 . 10-3 | 1,4 . 10-2 | 2,1 . 10-2 | 3,9 . 10-2 |

Po podání aktivity 925 MBq erytrocytů značených techneciem (99mTc) je efektivní dávka 6,475 mSv.

(iv) Radiační dávka po podání 4 MBq technecistanu (99mTc) sodného pro scintigrafii slzných kanálků absorbovaná oční čočkou se odhaduje na 0,038 mGy/MBq. Z toho vyplývá efektivní dávka menší než 0,01 mSv.

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK

Eluce

| Během transportu a mezi dvěma elucemi generátoru je jehla chráněna obalem (B). Při zahájení používání generátoru, ještě před umístěním eluční lahvičky na místo, se otevře bezpečnostní záklopka ((). Mezi dvěma elucemi se nikdy záklopka neuzavírá. Uzavře se pouze, když už se generátor nebude používat. Pro eluci generátoru se nahradí obal (B) elučním obalem (A) s vakuovanou lahvičkou pro odpovídající eluci zvoleného objemu (13). Je potřeba respektovat obvyklá opatření týkající se sterility a radiační bezpečnosti. Pro zachování aseptických podmínek se mají dezinfikovat povrchy přicházející do kontaktu s jehlou. Jehla nebo uzávěr eluční lahvičky se nesmí sprejovat etanolem nebo etyléterem, to by mohlo způsobit poruchu eluce. Průběh eluce se může sledovat okénkem z olovnatého skla (14) umístěným v obalu (A). Na ukončení eluce se čeká 2 minuty. Před použitím eluátu se zkontroluje jeho čirost. Jestliže eluát není čirý, nesmí být použit. Po eluci se ihned dá zpět na místo obal (B), aby se ochránila sterilita jehly. |  |
| --- | --- |

Poznámka

Bakteriostatická látka nesmí být podána pacientovi (jako injekce).

Eluční obal je součástí první dodávky a je v její ceně. Je možné ho objednat i zvlášť (kód: CONT-ELU nebo              CONT-ELU-SP).

Eluční objemy

Generátor ELUMATIC III je určen k eluci aktivity technecia (99mTc) v množství 5 ml. Proto nejsou frakcionované eluce nutné. Může se však eluovat i v objemech větších, 10 ml nebo 15 ml.

Možnosti použití

Aktivita, uvedená na štítku obalu generátoru ELUMATIC III, vyjadřuje aktivitu technecia (99mTc), která je k dispozici v době kalibrace (12:00 středoevropského času).

Tabulka 4 - přeměna technecia (99mTc) (poločas přeměny: 6,02 hodiny)

| h.min. | % | h.min. | % | h.min. | % | h.min. | % | h.min. | % | h.min. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 99,05 | 2.05 | 78,67 | 4.05 | 62,49 | 6.05 | 49,64 | 8.05 | 39,43 | 10.05 | 31,32 |
| 0.10 | 98,10 | 2.10 | 77,92 | 4.10 | 61,89 | 6.10 | 49,16 | 8.10 | 39,05 | 10.10 | 31,02 |
| 0.15 | 97,16 | 2.15 | 77,18 | 4.15 | 61,30 | 6.15 | 48,69 | 8.15 | 38,68 | 10.15 | 30,72 |
| 0.20 | 96,23 | 2.20 | 76,44 | 4.20 | 60,72 | 6.20 | 48,23 | 8.20 | 38,31 | 10.20 | 30,43 |
| 0.25 | 95,32 | 2.25 | 75,71 | 4.25 | 60,14 | 6.25 | 47,77 | 8.25 | 37,94 | 10.25 | 30,14 |
| 0.30 | 94,41 | 2.30 | 74,99 | 4.30 | 59,56 | 6.30 | 47,31 | 8.30 | 37,58 | 10.30 | 29,85 |
| 0.35 | 93,50 | 2.35 | 74,27 | 4.35 | 58,99 | 6.35 | 46,86 | 8.35 | 37,22 | 10.35 | 29,57 |
| 0.40 | 92,61 | 2.40 | 73,56 | 4.40 | 58,43 | 6.40 | 46,41 | 8.40 | 36,87 | 10.40 | 29,28 |
| 0.45 | 91,73 | 2.45 | 72,86 | 4.45 | 57,87 | 6.45 | 45,97 | 8.45 | 36,51 | 10.45 | 29,00 |
| 0.50 | 90,85 | 2.50 | 72,16 | 4.50 | 57,32 | 6.50 | 45,53 | 8.50 | 36,17 | 10.50 | 28,73 |
| 0.55 | 89,98 | 2.55 | 71,47 | 4.55 | 56,77 | 6.55 | 45,10 | 8.55 | 35,82 | 10.55 | 28,45 |
| 1.00 | 89,12 | 3.00 | 70,79 | 5.00 | 56,23 | 7.00 | 44,66 | 9.00 | 35,48 | 11.00 | 28,18 |
| 1.05 | 88,27 | 3.05 | 70,12 | 5.05 | 55,69 | 7.05 | 44,24 | 9.05 | 35,14 | 11.05 | 27,91 |
| 1.10 | 87,43 | 3.10 | 69,45 | 5.10 | 55,16 | 7.10 | 43,82 | 9.10 | 34,80 | 11.10 | 27,64 |
| 1.15 | 86,60 | 3.15 | 68,78 | 5.15 | 54,64 | 7.15 | 43,40 | 9.15 | 34,47 | 11.15 | 27,38 |
| 1.20 | 85,77 | 3.20 | 68,13 | 5.20 | 54,11 | 7.20 | 42,98 | 9.20 | 34,14 | 11.20 | 27,12 |
| 1.25 | 84,95 | 3.25 | 67,48 | 5.25 | 53,60 | 7.25 | 42,57 | 9.25 | 33,82 | 11.25 | 26,86 |
| 1.30 | 84,14 | 3.30 | 66,83 | 5.30 | 53,09 | 7.30 | 42,17 | 9.30 | 33,49 | 11.30 | 26,60 |
| 1.35 | 83,33 | 3.35 | 66,19 | 5.35 | 52,58 | 7.35 | 41,76 | 9.35 | 33,17 | 11.35 | 26,35 |
| 1.40 | 82,54 | 3.40 | 65,56 | 5.40 | 52,08 | 7.40 | 41,36 | 9.40 | 32,86 | 11.40 | 26,10 |
| 1.45 | 81,75 | 3.45 | 64,94 | 5.45 | 51,58 | 7.45 | 40,97 | 9.45 | 32,54 | 11.45 | 25,85 |
| 1.50 | 80,97 | 3.50 | 64,32 | 5.50 | 51,09 | 7.50 | 40,58 | 9.50 | 32,23 | 11.50 | 25,60 |
| 1.55 | 80,20 | 3.55 | 63,70 | 5.55 | 50,60 | 7.55 | 40,19 | 9.55 | 31,92 | 11.55 | 25,36 |
| 2.00 | 79,43 | 4.00 | 63,09 | 6.00 | 50,12 | 8.00 | 39,81 | 10.00 | 31,62 | 12.00 | 25,12 |

Tabulka 5 - maximální aktivita eluovatelného technecistanu (99mTc) sodného pro všechny dodávané typy generátoru

|  | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBq | 2 | 15,02 | 11,67 | 9,07 | 7,05 | 5,48 | 4,26 | 3,31 | 2,57 | 2 |  |
| GBq | 4 | 30,03 | 23,34 | 18,14 | 14,10 | 10,96 | 8,52 | 6,62 | 5,15 | 4 |  |
| GBq | 6 | 45,05 | 35,01 | 27,21 | 21,15 | 16,44 | 12,78 | 9,93 | 7,72 | 6 |  |
| GBq | 8 | 60,07 | 46,69 | 36,29 | 28,20 | 21,92 | 17,04 | 13,24 | 10,29 | 8 |  |
| GBq | 10 | 75,08 | 58,36 | 45,36 | 35,25 | 27,40 | 21,30 | 16,55 | 12,87 | 10 |  |
| GBq | 12 | 90,10 | 70,03 | 54,43 | 42,31 | 32,88 | 25,56 | 19,86 | 15,44 | 12 |  |
| GBq | 16 | 120,13 | 93,37 | 72,57 | 56,41 | 43,84 | 34,08 | 26,49 | 20,59 | 16 |  |
| GBq | 20 | 150,16 | 116,71 | 90,72 | 70,51 | 54,80 | 42,59 | 33,11 | 25,73 | 20 |  |
|  | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 |
| GBq | 2 | 1,55 | 1,21 | 0,94 | 0,73 | 0,57 | 0,44 | 0,34 | 0,27 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
| GBq | 4 | 3,11 | 2,42 | 1,88 | 1,46 | 1,13 | 0,88 | 0,69 | 0,53 | 0,41 | 0,32 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,12 |
| GBq | 6 | 4,66 | 3,62 | 2,82 | 2,19 | 1,70 | 1,32 | 1,03 | 0,80 | 0,62 | 0,48 | 0,38 | 0,29 | 0,23 | 0,18 |
| GBq | 8 | 6,22 | 4,83 | 3,76 | 2,92 | 2,27 | 1,76 | 1,37 | 1,07 | 0,83 | 0,64 | 0,50 | 0,39 | 0,30 | 0,24 |
| GBq | 10 | 7,77 | 6,04 | 4,70 | 3,65 | 2,84 | 2,20 | 1,71 | 1,33 | 1,04 | 0,80 | 0,63 | 0,49 | 0,38 | 0,29 |
| GBq | 12 | 9,33 | 7,25 | 5,63 | 4,38 | 3,40 | 2,65 | 2,06 | 1,60 | 1,24 | 0,96 | 0,75 | 0,58 | 0,45 | 0,35 |
| GBq | 16 | 12,44 | 9,67 | 7,51 | 5,84 | 4,54 | 3,53 | 2,74 | 2,13 | 1,66 | 1,29 | 1,00 | 0,78 | 0,60 | 0,47 |
| GBq | 20 | 15,54 | 12,08 | 9,39 | 7,30 | 5,67 | 4,41 | 3,43 | 2,66 | 2,07 | 1,61 | 1,25 | 0,97 | 0,76 | 0,60 |

Poznámka

Čísla s označením minus jsou dny před datem uvedeným na štítku (před datem kalibrace) a čísla s označením plus jsou dny po tomto datu.

Dostupná aktivita technecia (99mTc) je závislá na aktivitě molybdenu (99Mo) v čase eluce.

Tabulka 6 - přeměna molybdenu (99Mo) (poločas přeměny: 66 hodin)

| Dny | Hod. | % | Dny | Hod. | % | Dny | Hod. | % | Dny | Hod. | % | Dny | Hod. | % | Dny | Hod. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8 | -192 | 750,82 | -4 | -96 | 274,01 |  | 0 | 100 | 4 | 96 | 36,49 | 8 | 192 | 13,31 | 12 | 288 | 4,86 |
|  | -190 | 735,22 |  | -94 | 268,32 |  | 2 | 97,92 |  | 98 | 35,73 |  | 194 | 13,04 |  | 290 | 4,76 |
|  | -188 | 719,94 |  | -92 | 262,74 |  | 4 | 95,89 |  | 100 | 34,99 |  | 196 | 12,77 |  | 292 | 4,66 |
|  | -186 | 704,96 |  | -90 | 257,28 |  | 6 | 93,89 |  | 102 | 34,26 |  | 198 | 12,50 |  | 294 | 4,56 |
|  | -184 | 690,33 |  | -88 | 251,93 |  | 8 | 91,94 |  | 104 | 33,55 |  | 200 | 12,24 |  | 296 | 4,47 |
|  | -182 | 675,98 |  | -86 | 246,70 |  | 10 | 90,03 |  | 106 | 32,85 |  | 202 | 11,99 |  | 298 | 4,38 |
|  | -180 | 661,94 |  | -84 | 241,57 |  | 12 | 88,16 |  | 108 | 32,17 |  | 204 | 11,74 |  | 300 | 4,29 |
|  | -178 | 648,18 |  | -82 | 236,55 |  | 14 | 86,33 |  | 110 | 31,50 |  | 206 | 11,49 |  | 302 | 4,20 |
|  | -176 | 634,71 |  | -80 | 231,64 |  | 16 | 84,53 |  | 112 | 30,84 |  | 208 | 11,25 |  | 304 | 4,11 |
|  | -174 | 621,52 |  | -78 | 226,82 |  | 18 | 82,78 |  | 114 | 30,20 |  | 210 | 11,02 |  | 306 | 4,02 |
|  | -172 | 608,61 |  | -76 | 222,11 |  | 20 | 81,06 |  | 116 | 29,57 |  | 212 | 10,79 |  | 308 | 3,94 |
|  | -170 | 595,96 |  | -74 | 217,49 |  | 22 | 79,37 |  | 118 | 28,96 |  | 214 | 10,57 |  | 310 | 3,86 |
| -7 | -168 | 583,57 | -3 | -72 | 213,01 | 1 | 24 | 77,72 | 5 | 120 | 28,36 | 9 | 216 | 10,35 | 13 | 312 | 3,78 |
|  | -166 | 571,45 |  | -70 | 208,58 |  | 26 | 76,10 |  | 122 | 27,77 |  | 218 | 10,13 |  | 314 | 3,70 |
|  | -164 | 559,57 |  | -68 | 204,25 |  | 28 | 74,52 |  | 124 | 27,19 |  | 220 | 9,92 |  | 316 | 3,62 |
|  | -162 | 547,94 |  | -66 | 200,00 |  | 30 | 72,97 |  | 126 | 26,63 |  | 222 | 9,72 |  | 318 | 3,55 |
|  | -160 | 536,56 |  | -64 | 195,84 |  | 32 | 71,46 |  | 128 | 26,07 |  | 224 | 9,51 |  | 320 | 3,47 |
|  | -158 | 525,41 |  | -62 | 191,77 |  | 34 | 69,97 |  | 130 | 25,53 |  | 226 | 9,32 |  | 322 | 3,40 |
|  | -156 | 514,49 |  | -60 | 187,79 |  | 36 | 68,52 |  | 132 | 25,00 |  | 228 | 9,12 |  | 324 | 3,33 |
|  | -154 | 503,80 |  | -58 | 183,88 |  | 38 | 67,09 |  | 134 | 24,48 |  | 230 | 8,93 |  | 326 | 3,26 |
|  | -152 | 493,33 |  | -56 | 180,06 |  | 40 | 65,70 |  | 136 | 23,97 |  | 232 | 8,75 |  | 328 | 3,19 |
|  | -150 | 483,07 |  | -54 | 176,32 |  | 42 | 64,33 |  | 138 | 23,47 |  | 234 | 8,56 |  | 330 | 3,13 |
|  | -148 | 473,04 |  | -52 | 172,65 |  | 44 | 63,00 |  | 140 | 22,99 |  | 236 | 8,39 |  | 332 | 3,06 |
|  | -146 | 463,21 |  | -50 | 169,06 |  | 46 | 61,69 |  | 142 | 22,51 |  | 238 | 8,21 |  | 334 | 3,00 |
| -6 | -144 | 453,58 | -2 | -48 | 165,55 | 2 | 48 | 60,40 | 6 | 144 | 22,04 | 10 | 240 | 8,04 | 14 | 336 | 2,94 |
|  | -142 | 444,15 |  | -46 | 162,11 |  | 50 | 59,15 |  | 146 | 21,58 |  | 242 | 7,87 |  |  |
|  | -140 | 434,92 |  | -44 | 158,74 |  | 52 | 57,92 |  | 148 | 21,13 |  | 244 | 7,71 |  |  |
|  | -138 | 425,89 |  | -42 | 155,44 |  | 54 | 56,87 |  | 150 | 20,69 |  | 246 | 7,55 |  |  |
|  | -136 | 417,04 |  | -40 | 152,21 |  | 56 | 55,54 |  | 152 | 20,26 |  | 248 | 7,39 |  |  |
|  | -134 | 408,37 |  | -38 | 149,05 |  | 58 | 54,38 |  | 154 | 19,84 |  | 250 | 7,24 |  |  |
|  | -132 | 399,88 |  | -36 | 145,95 |  | 60 | 53,25 |  | 156 | 19,43 |  | 252 | 7,09 |  |  |
|  | -130 | 391,57 |  | -34 | 142,91 |  | 62 | 52,15 |  | 158 | 19,03 |  | 254 | 6,94 |  |  |
|  | -128 | 383,44 |  | -32 | 139,94 |  | 64 | 51,06 |  | 160 | 18,63 |  | 256 | 6,80 |  |  |
|  | -126 | 375,47 |  | -30 | 137,04 |  | 66 | 50,00 |  | 162 | 18,24 |  | 258 | 6,66 |  |  |
|  | -124 | 367,66 |  | -28 | 134,19 |  | 68 | 48,96 |  | 164 | 17,86 |  | 260 | 6,52 |  |  |
|  | -122 | 360,02 |  | -26 | 131,40 |  | 70 | 47,94 |  | 166 | 17,49 |  | 262 | 6,38 |  |  |
| -5 | -120 | 352,54 | -1 | -24 | 128,67 | 3 | 72 | 46,95 | 7 | 168 | 17,13 | 11 | 264 | 6,25 |  |  |
|  | -118 | 342,22 |  | -22 | 125,99 |  | 74 | 45,97 |  | 170 | 16,77 |  | 266 | 6,12 |  |  |
|  | -116 | 338,04 |  | -20 | 123,37 |  | 76 | 45,02 |  | 172 | 16,42 |  | 268 | 5,99 |  |  |
|  | -114 | 331,02 |  | -18 | 120,81 |  | 78 | 44,08 |  | 174 | 16,08 |  | 270 | 5,87 |  |  |
|  | -112 | 324,14 |  | -16 | 118,30 |  | 80 | 43,16 |  | 176 | 15,75 |  | 272 | 5,75 |  |  |
|  | -110 | 317,40 |  | -14 | 115,84 |  | 82 | 42,27 |  | 178 | 15,42 |  | 274 | 5,63 |  |  |
|  | -108 | 310,81 |  | -12 | 113,43 |  | 84 | 41,39 |  | 180 | 15,10 |  | 276 | 5,51 |  |  |
|  | -106 | 304,35 |  | -10 | 111,07 |  | 86 | 40,53 |  | 182 | 14,79 |  | 278 | 5,40 |  |  |
|  | -104 | 298,02 |  | -8 | 108,76 |  | 88 | 39,69 |  | 184 | 14,48 |  | 280 | 5,28 |  |  |
|  | -102 | 291,83 |  | -6 | 106,50 |  | 90 | 38,86 |  | 186 | 14,18 |  | 282 | 5,17 |  |  |
|  | -100 | 285,77 |  | -4 | 104,29 |  | 92 | 38,05 |  | 188 | 13,88 |  | 284 | 5,07 |  |  |
|  | -98 | 279,83 |  | -2 | 102,12 |  | 94 | 37,26 |  | 190 | 13,60 |  | 286 | 4,96 |

Dále je dostupná aktivita závislá na době od předchozí eluce.

Tabulka 7 - aktivita technecia (99mTc), kterou lze získat elucemi generátoru každých 24 hodin

| Dny před kalibrací | Datum kalibrace |
| --- | --- |
| -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| 751 | 584 | 454 | 353 | 274 | 213 | 166 | 129 | 100 |
| Získaná aktivita technecia (99mTc) v procentech, vztažená k době kalibrace (zaokrouhleno) |

| Datum kalibrace | Dny po kalibraci |
| --- | --- |
| 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 |
| 100 | 78 | 60 | 47 | 36 | 28 | 22 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Získaná aktivita technecia (99mTc) v procentech, vztažená k době kalibrace (zaokrouhleno) |

ELUMATIC III je možné eluovat i dříve než za 24 hodin.

Tabulka 8 - procento aktivity technecia (99mTc), kterou lze získat v době od 0 - 23 hodin od předcházející eluce.

| Doba od předchozí eluce (hodiny) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korekční faktor | 0,00 | 0,11 | 0,21 | 0,30 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 1,00 |
| Radioaktivní přeměna molybdenu (99Mo) (viz tabulka 6) | 100 | 98,95 | 97,92 | 96,90 | 95,89 | 94,88 | 93,97 | 91,94 | 90,03 | 88,16 | 86,33 | 84,53 | 82,78 | 81,05 | 79,37 | 78,54 |
| % získaného technecia (99mTc) (zaokrouhleno) | 0 | 11 | 21 | 29 | 37 | 43 | 48 | 57 | 64 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 |
| Získaná aktivita technecia (99mTc) v procentech, v době od předešlé eluce (jestliže ta následovala asi 24 hodin po předcházející) |

Příklady

- Generátor 10 GBq je eluován 24 hodin po datu kalibrace. Aktivita získaného technecia (99mTc) je (tabulka 7):

10 x  = 7,8 GBq

- Stejný generátor je eluován o 6 hodin později. Aktivita získaného technecia (99mTc) (tabulky 7 a 8):

7,8 x  = 3,7 GBq

- Stejný generátor je eluován o 18 hodin později, tj. 48 hodin po datu kalibrace. Potřebných 24 hodin pro dosažení rovnováhy mezi molybdenem (99Mo) - techneciem (99mTc) neuplynulo a získaná aktivita technecia (99mTc) bude místo 6,0 GBq (tabulky 7 a 8, korekční faktor):

6,0 x  = 5,6 GBq

To je souhrnně v následující tabulce.

Tabulka 9

|  | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čas eluce (hodiny) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Získaná aktivita 10 GBq v úterý | 13 | 10 | 7,8 | 6,0 | 4,7 |
| Čas eluce (hodiny) | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 12 | 8 |
| Stejný generátor eluovaný v různých časech (GBq) | 13 | 10 | 7,8 | 3,7 | 5,6 | 2,1 | 4,5 |

Poznámka

V případě, že se mezi dvěma elucemi čeká 48 hodin, nebo déle, získá se aktivita uvedená v tabulce 7 násobená faktorem 1,1 (tento faktor počítá s „rovnováhou“, která byla mezi molybdenem (99Mo) a techneciem (99mTc) po 48 hodinách). Tato poznámka se týká hlavně:

- první eluce, předešlou eluci provedl výrobce před několika dny,

- obsahuje-li generátor vysokou aktivitu.

Eluce v kratších časových intervalech

Využití generátoru může být významně zvýšeno elucemi v kratších časových intervalech. ELUMATIC III má možnost poskytovat eluát v malém objemu. Zvolíme-li eluční lahvičku pro příslušný objem, je možné získat potřebnou objemovou aktivitu, i když je období mezi dvěma elucemi jen několik hodin.

Příklad

V 10 hodin dopoledne byla provedena eluce 10 GBq v 15 ml. Objemová aktivita je 0,67 GBq/ml. Nová eluce, provedená ve 2 hodiny odpoledne, 4 hodiny po předcházející, poskytla 3,7 GBq. Získá-li se tato aktivita v 5 ml, namísto v 15 ml jako tomu bylo v předešlé eluci, bude objemová aktivita 0,74 GBq/ml, vyšší než v eluci získané ráno.

Tabulka 10 ukazuje, že během celého týdne je možné získávat poměrně konstantní objemovou aktivitu :

|  | Datum kalibrace | Eluce v dalších dnech |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 | + 5 |
| Získaná aktivita (GBq) | 10 | 7.8 | 6,0 | 4,7 | 3,6 | 2,8 |
| Eluční objem (ml) | 15 | 15 | 10 | 8* | 5 | 5 |
| Objemová aktivita (GBq/ml) | 0,67 | 0,52 | 0,60 | 0,59 | 0,72 | 0,56 |

*   Pro dosažení konečného objemu 8 ml se k 5 ml eluátu v lahvičce TC-ELU-5 přidají 3 ml injekce 0,9% roztoku chloridu sodného.

Kontrola kvality

# Laboratoř uživatele by měla zkontrolovat: čirost roztoku, pH, radioaktivitu, spektrum záření gama.

# Pro získání přibližného odhadu molybdenu (99Mo) před použitím injekce se vezme objem eluátu ekvivalentní 37 MBq a určí se spektrum gama pomocí NaI detektoru stíněného vrstvou olova tloušťky 6 mm, které se vloží mezi vzorek a detektor. Hodnoty četnosti v oblasti odpovídající fotonům molybdenu o energii 0,740 MeV nesmí být vyšší než hodnoty četnosti 37 MBq porovnávacího vzorku molybdenu (99Mo), měřeného za stejných podmínek, kdy jsou všechna měření přepočítána k datu a hodině kalibrace.

Upozornění

V době přejímky je maximální aktivita obsažená v generátoru vyšší než aktivita k datu kalibrace uvedená na štítku. Tabulka 5 uvádí maximální aktivitu eluátu technecistanu (99mTc) sodného generátorů všech aktivit pro určení maximální aktivity obsažené v generátoru v době jeho přejímky.

Hmotnost (99mTc + 99Tc) v eluátu

Molybden (99Mo) se přeměňuje na technecium (99mTc) (87,6% přeměn molybdenu (99Mo)) a na technecium (99Tc) (12,4 % přeměn molybdenu (99Mo)). Proto eluovaný roztok není „beznosičový“. Výpočet celkové hmotnosti (99Tc + 99mTc) přítomného v eluátu vyjádřený v µg je dán zjednodušeným vzorcem:

k = 5,161 . 10-3, když je aktivita vyjádřená v GBq.

F je poměr mezi počtem atomů technecia (99mTc) (N99m) a celkovým počtem atomů technecia (Nt):

Tabulka 11 - hodnoty tohoto poměru v časových obdobích mezi dvěma elucemi

| Hodiny | Dny |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | - | 0,277 | 0,131 | 0,076 | 0,0498 | 0,0344 | 0,0246 |
| 3 | 0,727 | 0,248 | 0,121 | 0,072 | 0,0474 | 0,0329 | 0,0236 |
| 6 | 0,619 | 0,223 | 0,113 | 0,068 | 0,0452 | 0,0315 | 0,0227 |
| 9 | 0,531 | 0,202 | 0,105 | 0,064 | 0,0431 | 0,0302 | 0,0218 |
| 12 | 0,459 | 0,184 | 0,098 | 0,061 | 0,0411 | 0,0290 | 0,0210 |
| 15 | 0,400 | 0,168 | 0,092 | 0,058 | 0,0393 | 0,0278 | 0,0202 |
| 18 | 0,352 | 0,154 | 0,086 | 0,055 | 0,0375 | 0,0266 | 0,0194 |
| 21 | 0,311 | 0,141 | 0,081 | 0,052 | 0,0359 | 0,0256 | 0,0187 |

Příklady

- Technecium (99mTc) z generátoru ELUMATIC III bylo eluováno do 5 ml. Byla naměřena aktivita 10 GBq. Předcházející eluce byla provedena před 27 hodinami. Hmotnost (W) nosičového technecia bude:

,

tedy odpovídající 0,042 µg/ml.

2) Technecium (99mTc) je eluováno z generátoru ELUMATIC III 4 dny po jeho výrobě, první elucí uživatele. Pro aktivitu 10 GBq eluovanou do 5 ml je hmotnost (W) nosičového technecia:

,

tedy odpovídající 0,207 µg/ml, což je 5krát více nosiče než u předešlého příkladu. Ač malé, může toto množství technecia ovlivnit účinnost značení některých sloučenin.

Tato poznámka neplatí pouze pro ELUMATIC III, ale pro všechny generátory technecia (99mTc).

Tabulka 12 ukazuje změny v hmotnosti nosičového technecia generátoru 10 GBq kalibrovaného k úterý a eluovaného každý den v intervalu 24 hodin za předpokladu, že první eluce byla provedena 3 dny po eluci pondělní.

|  | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Získaná aktivita (GBq) | 13 | 10 | 7,8 | 6,0 | 4,7 |
| Hmotnost nosičového technecia v celém eluátu (µg) | 0,883 | 0,186 | 0,145 | 0,112 | 0,088 |