Technická specifikace

Oprava stávajících slaboproudých systémů SÚKL a jejich doplnění

OBSAH

1. POPIS SYSTÉMŮ	3

1.1. SYSTÉM EZS	3

1.2. SYSTÉM EPS	4

1.3. KONTROLA VSTUPU, DOCHÁZKA	5

1.4. IP KAMEROVÝ SYSTÉM	7

1.5. GRAFICKÁ NADSTAVBA	9

1.6. AUTENTIZAČNÍ PROSTŘEDKY PRO DOCHÁZKU A TMS	10

1.7. ROZŠÍŘENÍ DATOVÉHO CENTRA A INFRASTRUKTURY	11

1.7.1. ZÁZNAMOVÝ SERVER	11

1.7.2. Monitorovací stanice – TYP A	11

1.7.3. monitorovací stanice – TYP B	11

1.7.4. Virtualizační SW	12

1.8. Strukturovaná kabeláž a aktivní technologie OKL	12

1.8.1. Pasivní část	12

1.8.2. Aktivní technologie	12

2. servisní sLUŽBY / záruka	15

2.1.1. odstranění závady	15

2.1.2. záruka/servis KOMPONENT	15

2.1.3. AdministRAce a správa SYSTÉMŮ	15

2.1.4. Software	15

2.1.5. záruka a servis SYSTÉMŮ – minimální lhůty	15

2.1.6. mimoZÁRUČNÍ OPRAVY	15

3. ostatní	16

# POPIS SYSTÉMŮ

Předmětem plnění je rekonstrukce a doplnění stávajících slaboproudých technologií SÚKL v Praze a jednotlivých OKL. Konkrétně se jedná o technologie EZS (elektronická zabezpečovací signalizace), EPS (elektronická požární signalizace), EPH (elektronické požární hlásiče – jsou zahrnuty v EZS), EKV (elektronická kontrola vstupu) a DS (docházkového systému), KS (kamerový systém) a bezpečnostní integrační softwarové grafické nadstavby.

Specifikace předmětu plnění:

- obnova plné funkčnosti systému EZS, EPS, EKV, DS a KS v budově č. 24 dle přiložené původní projektové dokumentace. Nad rámec původního projektu budou doplněny čtečky karet/tokenů u nové serverovny v 6.patře, v 1. a 3. patře v místnosti s aktivními prvky, u dveří spojující veřejnou a neveřejnou část budovy 30 v přízemí budovy. EZS v případě požáru odblokuje dveře s mříží na zadním schodišti budovy 30 pro uvolnění únikové cesty.

- dodávka a instalace komponent EZS, EPS EKV, DS a KS do budovy č. 30, propojení zde instalovaných technologií na technologie v budově č.24.

- dodávka a instalace komponent EZS, EPH, EKV, DS a KS do regionálních pracovišť SÚKL (Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Brno) a začlenění těchto technologií do systémů instalovaných v centrále v Praze.

- Dodávka a instalace jednotné bezpečnostní grafické integrační nadstavby.

- zaškolení obsluhy všech dodaných systémů a technologií - bude provedeno v rozsahu nutném ke zvládnutí všech předpokládaných funkcí obsluhy technologie

- dodání dokumentace vztahující se k předmětu plnění, vč. návodů k obsluze v ČJ - 2x.

- předložit návrh řešení systému údržby (závazný návrh servisní smlouvy je přílohou ZD)

- poskytování Hot-line

- provést zaškolení obsluhy systému v rozsahu nutném minimálně ke zvládnutí všech funkcí systému

Dodané technologie musí být zvoleny tak, aby je bylo možné plně integrovat do jednotné bezpečnostní integrační nadstavby.

Stávající informační a komunikační systémy (IS) zadavatele využívají podnikovou sběrnici služeb Sonic ESB, SW technologie MICROSOFT, LINUX, ORACLE a VMWARE. Stávající infrastruktura je vybudována prostřednictvím technologie CISCO (aktivní prvky, firewally, IDS systémy, routery, MARS, ACS). Datové centrum je vybaveno technologií DELL, především se jedná o servery, disková pole a zálohovací zařízení.

## SYSTÉM EZS

Rozsah zabezpečení budovy č.24 bude rozsahem přibližně odpovídat současnému stavu.

V budově č.30 je navržena  plášťová ochrana v 1.PP a 1.NP, plášťovou ochranu doplňuje  prostorová ochrana v kancelářích a na chodbách.

Zastřežování a odstřežování jednotlivých podsystémů může být naprogramováno automaticky, zastřežovat a odstřežovat podsystémy bude stálá bezpečnostní služba pomocí bezpečnostní softwarové grafické nadstavby, zastřežovat a odstřežovat budou i jednotliví zaměstnanci prostřednictvím ovládacích klávesnic EZS v závislosti na jim přidělených oprávněních.

V rámci obnovy funkčnosti systému EZS bude do budovy č.24 dodána 1 nová EZS ústředna. Tato EZS ústředna bude zároveň obsluhovat i sousední budovu č.30. EZS budov č.24 a č.30 budou tedy tvořit 1 jednotný systém. EZS sběrnice bude od ústředny EZS v budově č. 24 přivedena do sousední budovy č.30 po 2 stávajících optických MM 50/125 vláknech.

Dodané ústředny EZS musí splňovat následující požadavky:

- minimálně 400 podsystémů

- pro případ budoucího rozšíření musí jít na dodanou ústřednu EZS napojit minimálně 1000 detektorů

- podpora pro až 8 sběrnic EZS

- sběrnice EZS musí být schopna provozu po 2 optických MM vláknech

- ústředna podporuje napojení do bezpečnostní softwarové nadstavby po TCP/IP i RS485

- ústředna podporuje minimálně 2 rozšiřující karty s ethernet rozhraním

- ústředna podporuje vzdálenou správu po TCP/IP

- součástí ústředny EZS bude datový telefonní komunikátor pro možnost připojení na externí PCO po telefonní lince.

- Plná integrace do grafické nadstavby - zobrazení čidel v jednotlivých půdorysech dotyčných objektů, rozlišení místa vzniku události

Požadavky na detektory:

- EZS PIR čidla a duální čidla jsou certifikována od NBU na kategorii minimálně "D" nebo jako technický prostředek typ 2 a vyšší

- Detektory tříštění skla využívají duální technologii a jsou certifikována od NBU na kategorii minimálně "T" nebo jako technický prostředek typ 3 a vyšší

- Detektory EPH s nízkou spotřebou energie (klidový proudový odběr do 0,5 mA), mohou být nastaveny jako optickokouřové, kombinované optoteplotní, termodiferenciální nebo termomaximální (na 1 teplotu).

EZS jednotlivých OKL bude řešena samostatnými EZS, které budou po TCP/IP integrovány  do bezpečnostní softwarové grafické nadstavby. Pro případ výpadku TCP/IP spojení mezi OKL a centrálou v Praze jsou všechny EZS ústředny vybaveny i GSM komunikátorem, který bude v případě vyhlášení poplachu na OKL informovat stálou bezpečnostní službu v Praze i pomocí SMS.

Na EZS jednotlivých OKL budou napojeny protipožární EPH hlásiče. EZS ústředna bude rozlišovat požární poplach od poplachu bezpečnostního.

## SYSTÉM EPS

Požadavky na systém EPS:

- v rámci obnovy EPS bude do budovy č. 24 bude dodána nová EPS ústředna, obslužné tablo EPS a EPS hlásiče.

- instalace systému EPS v budově 30 – rovněž zde bude dodána nová EPS ústředna vybavená obslužným tablem

- do budovy č.24 i č.30 budou dodány OPPO a KTPO

- systém EPS umožní vzájemné síťování ústředen EPS a to jak pomocí metalických kabelů, tak pomocí 2 optických MM 50/125 vláken

- ústředna EPS v budově č.24, obslužné tablo EPS v budově č. 24 a ústředna EPS v budově č.30 budou vzájemně sesíťovány po kruhové lince

- na obslužném tablu EPS v budově č. 24 budou zobrazovány i informace z EPS ústředny budovy č. 30.

- Dodaná EPS bude umožňovat vzájemné sesíťování alespoň 15 EPS ústředen a obslužných panelů.

- sesíťovaná EPS budov č. 24 a č.30 se bude chovat jako jednotný systém, i když mohou být obě EPS ústředny ovládány samostatně

- EPS ústředny budou vybaveny na ovládání návazně požárně bezpečnostních zařízení.

- systém umožní ovládání dveří a turniketů na únikových cestách, v případě vyhlášení požárního poplachu dojde k odblokování všech elektricky ovládaných prostupů včetně turniketů,

- systém EPS umožní napojení  na pulty centrální ochrany HZS, prostřednictvím schválených typů zařízení dálkového přenosu

- hlásiče EPS budou analogové, budou zapojeny na kruhové lince

- automatické hlásiče EPS mají decentralizovanou inteligenci

- automatické hlásiče EPS jsou vybaveny mikroprocesorem

- Každý hlásič EPS obsahuje oddělovač linkového vedení

- Systém EPS bude plnohodnotně integrován do softwarové nadstavby - zobrazení čidel v jednotlivých půdorysech dotyčných objektů, rozlišení místa vzniku události, softwarová nadstavba dokáže rozlišovat chybové stavy EPS

- Ústředna EPS podporuje minimálně 7 analogových kruhových linek

- Ústředny EPS z budovy č.24 a budovy č.30 a obslužné tablo v budově č. 24 budou vzájemně zasíťovány po kruhové lince

- Systém EPS umožňuje vzájemné propojení minimálně 15 EPS ústředen po kruhové lince

- Kruhová linka pro zasíťování EPS ústředen a obslužného tabla může být vedena po metalickém i po optickém kabelu

- Ovládací panely EPS umožňují zobrazovat informace ze všech vzájemně zasíťovaných zařízeních

- EPS na OKL je řešena pomocí EPH hlásičů napojených na EZS ústředny. EPH hlásiče jsou součástí výkazu výměr pro EZS

## KONTROLA VSTUPU, DOCHÁZKA

Systémy EKV a DS budou postaveny na 1 systému – systémy EKV a DS budou vzájemně provázány.

Komponenty systému EKV a DS (čtečky, docházkové panely) budou pracovat s identifikačními médii formátu HID.

Systémy EKV a DS budou nainstalovány v budovách č.24 a č.30 a v OKL

Požadavky na EKV:

- v budově 24 bude provedena rekonstrukce EKV s výměnou stávajících turniketů – čtečky a klávesnice terminálů musí být integrované do tělesa turniketu, aby nedocházelo k jejich poškozování

- v budově 30 bude vedle vchodu do budovy umístěna čtečka, která umožní pracovníkům po identifikaci vstup do budovy (el.zámek). Dvě čtečky karet budou rovněž umístěny vedle vchodových dveří do prostor kanceláří v přízemí a 1NP. V této budově bude umístěna čtečka karet s napojením na DS. Totéž bude zajištěno v OKL.

- jako přístupová média budou použity 2 druhy médií:

  - USB tokeny s bezkontaktním čipem. Součástí USB tokenu musí být úložiště PKI klíčů o minimální kapacitě 32kB. Lze použít USB token s vlastním úložištěm dat, anebo USB token jako čtečka smart karet formátu SIMM

  - Smart karta s úložištěm PKI klíčů o minimální kapacitě 32kB s vestavěným bezkontaktním čipem

- budou použity přístupové čtečky, které dokáží číst identifikační médium v provedení karta na vzdálenost minimálně 30 cm od čtecího zařízení

- čtečky budou v provedení, které umožní instalaci ve vnitřním i venkovním prostředí

- diferenciace přístupových práv pro zaměstnance do jednotlivých zón objektu včetně jejich jednotné evidence

- uživatelsky intuitivní způsob ovládání systému

- evidence a kontrola návštěv, s preemptivní pamětí pro evidenci opakovaných návštěv, evidencí osob, které zůstávají v objektech po skončení provozní doby a statistickým vyhodnocením

- možnost mobilního informování o narušení odpovědným zaměstnancům objektů

- možnost připojení libovolné čtecí technologie k systému

- možnost spojovat několik identifikačních technologií v jednom systému i pro jedny dveře, včetně duální technologie

- možnost integrace systémů EZS a EKV

- schopnost systému spolupracovat s jinými systémy (např. pomocí rozhraní API) prostřednictvím JMS služeb Sonic ESB

- integrační modul pro napojení systému EKV do bezpečnostní grafické integrační nadstavby

- možnosti připojení libovolného množství řídících jednotek

- možnost vedení sběrnice EKV a DS po TCP/IP

- schopnost systému pracovat i bez asistence řídícího softwaru

- možnost rozšíření systému s garancí kompatibility i několik let po vlastní instalaci bez potřeby vyměňovat vybavení starších jednotek a kabeláže

- možnost ovládání libovolných doplňkových zařízení (turnikety, výtahy ...)

- EKV i DS budou napájeny ze zálohovaných zdrojů

Požadavky na DS:

- řešení ERP (Enterprise Resource Planning) systém architektury klient/server (3 vrstvá)

- ukládání dat do databáze Oracle 11g; dostupnost dat prostřednictvím API s využitím JMS  a SOA integrační nástroje založené na ESB standardu. Například pomocí ESB bude prováděna oboustranná výměna dat mezi personálním informačním systému Target 2100 pro vyhodnocení docházky a podklady pro mzdovou účtárnu (evidence odpracované směny, dovolené, nemoci, služební cesty, salda odpracované doby, podklady pro evidenci nároků zaměstnanců na příspěvek na stravování pouze za odpracované směny dle definovaného nároku).

- Datová rozhraní pro komunikace s podnikovou sběrnicí služeb musí být založena na JMS standardu; system bude pro tuto komunikaci disponovat definicí XSD služeb (založených na W3C standardu).

- integrace správy uživatelů prostřednictvím v MS Active Directory prostřednictvím SW Oracle Identity management

- autentizace uživatelů prostřednictvím LDAP

- provozuschopnost pod VM WARE

- vstupy/výstupy (sestavy a statistiky) v XML formátu

- kontextová nápověda

- jednoduchá a srozumitelná správa a obsluha systému z jednoho přístupového bodu

- komplexnost řešení a důsledná integrace se všemi částmi systému

- možnost nastavení diferencovaných přístupových oprávnění do systému

- deklarace zabezpečení dat vůči neoprávněnému zásahu, proti poškození a narušení konzistence

- zabezpečení zálohování dat

- replikace (sehrávání) dat z regionální pracovišť - distribuované zpracování

- podpora dálkové správy systému

- minimální nároky na nastavení a údržbu klientských stanic bez potřeby instalovat žádný speciální klientský software a HW

- možnost využití i mobilního řešení - možnost přístupu k aplikaci i mimo firemní počítačovou síť z mobilních zařízení (Smartphone, PDA, iPAQ)

- zajištění zabezpečení dat proti výpadku napájení

- flexibilita a přizpůsobivost případným dalším požadavkům, provádění průběžné modernizace (tj. zajištění bezplatného upgrade a update v rámci servisní smlouvy)

- intuitivní způsob ovládání systému na uživatelské úrovni

- možnost ručního zadávání krátkodobých i dlouhodobých nepřítomností zaměstnanců na docházkovém terminálu

- reporting  pro vedoucí zaměstnance i pro jednotlivé zaměstnance o saldu odpracované doby v jednotlivých obdobích

- možnost provádění ručních oprav dat v systému docházky vedoucími pracovníky a správcem systému, evidence těchto oprav (historie změn) a možnost výpisu událostí

- provést zaškolení obsluhy systému v rozsahu nutném minimálně ke zvládnutí všech funkcí systému, poskytování průběžného informačního servisu uchazečem v průběhu dodávky (implementační podpora) - proškolení v rozsahu cca 6 správců systému, 60 expertních uživatelů (vedoucí útvarů, sekretářky, ostraha) a 300 běžných uživatelů (informace o používání systému pro všechny zaměstnance)

## IP KAMEROVÝ SYSTÉM

Požadavky na kamerový systém:

- plně digitální řešení kamerového systému

- návrh a instalace kamerového systému budov č. 24, č. 30 a OKL.

- kamery musí snímat celý plášť budov č. 24 a č.30 od úrovně terénu až po přízemí, vč. všech vchodů

- záznam pohybu na střeše budovy A objektu č. 24, požární žebřík a okno na schodišti budovy B ve 2.patře objektu č.24.

- záznam osob vstupujících do všech budov (č. 24 a č.30),

- záznam vchodu do areálu z Ruské ulice (Praha 10)

- rozlišovací schopnost kamer 640x480 bodů,

- Pro venkovní instalace použití kamer typu Day/Night + Low/Light,

- Pro vnitřní instalace barevné kamery

- centralizované zálohované napájení KS v rámci každé samostatné budovy či OKL

Požadavky na IP záznamový systém:

- flexibilní architektura, systém v sobě kombinuje funkce:

- systému průmyslové televize (CCTV),

- maticových přepínačů, multiplexerů

- digitálních záznamových zařízení a

- grafických dohledových pracovišť s maximálním komfortem pro obsluhující personál.

- možnost rozšiřovat a propojovat se zařízeními třetích stran. Možnosti integrace zahrnují:

- připojení konvenčních analogových kamer, libovolné značky, včetně kamer otočných

- připojení IP kamer poskytující video na bází JPEG, M-JPEG a MPEG-4

- připojení hardwarové matice a možnost zobrazení videa z této matice v kamerovém systému a obráceně

- zobrazení videa z kamer prostřednictvím celé škály zobrazovacích zařízení, od analogových monitorů, přes LCD displeje až po zobrazovací projekční stěny

- možnost ovládání výběru kamery a pohybu otočných kamer prostřednictvím tradičních analogových klávesnice renomovaných výrobců, nebo počítačové klávesnice a myši

- možnost napojení vstupů z EZS, EPS či ACS renomovaných výrobců pro účely monitoringu a reakce v případě poplachu z těchto zařízení

- intuitivní grafické uživatelské rozhraní pro sledování, nahrávání, a analýzu obrazu

- architektura klient-server, tj.:

- servery slouží pro archivaci videa a řízení jeho distribuce v síti

- klient, který může být nainstalován na libovolném PC, může prostřednictvím serveru zobrazovat živé video z jednotlivých kamer, centrální správu konfigurace a řízení přístupu klientů ke kamerám  popř. přistupovat k záznamům z kamer.

- Podpora vícemonitorového zobrazení

- Pro ovládání telemetrie kamer může uživatel použít připojenou myš, klávesnici nebo telemetrickou klávesnici z konvenčního analogového kamerového systému

- zobrazované části uživatelského rozhraní lze přizpůsobit tak, aby uživatel měl k dispozici pouze ty ovládací prvky, které pro svou práci nutně potřebuje

- Video z kamer bude ukládáno na disková pole SUKL.

- Žádné limity na délku, případně kvalitu záznamu

- Data uložená v datovém úložišti budou systémem detailně označena pomocí popisných informací (metadat), které umožňují velmi rychlé prohledávání obrazu a teprve následné zobrazení videa.

- Možnost doplnění systému o specializované videodetekční sw moduly (není součástí dodávky)

- Obraz z kamer je možno prohledávat dle:

- data a času

- evidence vzniklých alarmů z EZS, EPS, nebo např. pohybového detektoru kamer

- detekce pohybu v libovolně vyznačené části obrazu

- jakýchkoliv událostí v systému (např. ztráta video signálu, sepnutí nebo rozepnutí relé)

- při propojení s videodetekčním software je možno prohledávat dle rozeznaných registračních značek, zaznamenaných pokusů o narušení perimetru, případně uživatelsky definovaných událostí, na míru konkrétní instalace

- Možnost integrace libovolné analogové kamery

- Možnost integrace IP kamer s velmi vysokým rozlišením (několik megapixelů)

- Multicast přenos dat

- systém lze flexibilně rozšiřovat jak o jednotlivé kamery, tak rovněž o další servery pro zpracování obrazu, či další monitorovací stanice pro dohled

- Architektura systému podporuje:

- možnost failover konfigurace více totožných systémů, pro zajištění chodu 24/7 po celý rok

- velmi jemné řízení přístupových práv, veškeré privilegované operace, jako změna konfigurace jednotlivých částí či ovládání kamer a zobrazování kamer lze zakázat nebo povolit klientovi na základě jeho oprávnění, privilegií a priority

- u Enterprise systémů veškeré komponenty mohou běžet v konfiguraci 1:N, tzn. při výpadku 1 komponenty je k dispozici N komponent záložních, které mohou zhavarovanou komponentu plně nahradit

## GRAFICKÁ NADSTAVBA

Bezpečnostní grafická integrační nadstavba bude integrovat systémy EZS, EPS, EKV a KS a to jak z budov č. 24 a č.30, tak z OKL.

Bezpečnostní grafická integrační nadstavba bude nainstalována v místnosti stálé služby.

Požadavky na grafickou nadstavbu:

- Integrovaný skriptovací jazyk – systém:

- podporuje skriptovací jazyk pro možnost definice uživatelských skriptů

- umožňuje zachycení libovolného stavu připojených technologií formou události a umožňuje 	definovat uživatelský skript pro zachycenou událost

- podporuje spouštění uživatelského skriptu pomocí časovačů

- Vektorové zpracování obrazu – systém:

- podporuje práci s vektorovými formáty podkladů a umožňuje tak, aby se podklady mohly plynule zvětšovat

- podporuje zobrazení více půdorysů najednou - důležité

- podporuje kreslení polygonů na půdorysu pro funkci zobrazení viditelnosti kamer

- každý grafický objekt půdorysu umí spustit uživatelský skript při klepnutí myší

- symboly detektorů jednotlivých technologií zobrazují poplachové stavy ztemnělou barvou a blikáním symbolu

- Integrovaná podpora WEB zdrojů – systém:

- obsahuje webový prohlížeč, který může být řízen uživatelským skriptem

- SQL sdílený deník událostí – systém:

- loguje veškerou činnost operátora do deníku událostí řízeného SQL databází

- umožňuje zápis do deníku událostí pomocí uživatelského skriptu

- přístup k filtrování deníku událostí je pod přístupovými právy uživatele

- výsledky filtrace deníku událostí jsou exportovatelné do souboru ve formátu CSV

- Řízení více operátorských pracovišť – priorita zpracování událostí

- podpora sdílené fronty poplachů

- přijetím poplachu prvním operátorem, je takový poplach zablokován pro ostatní operátory

- možnost vrácení poplachu do společné fronty neodbavených poplachů

- možnost automatického přesměrování poplachu na nadřízeného operátora

- Bezpečnostní scénáře s vazbou na událost a zpětné vyhodnocení činnosti operátora – systém:

- podporuje zobrazení scénářů pro řešení poplachů a poruch

- eviduje aktuální stav řešení scénáře

- průběh řešení scénáře je evidován v deníku událostí

- Uživatelsky upravitelné prostředí

- Systémový Watchdog

- Univerzální PTZ Server pro ovládání otočných kamer

- SMS a Email gateway – systém:

- podporuje zasílání emailu na zvolenou cílovou adresu pomocí uživatelského skriptu

- podporuje zaslání SMS pomocí uživatelského skriptu

- Plánovač spouštění událostí + časovače

- Podpora Event serveru z video detekcí

- vybrané události systému jsou zaznamenávány do samostatného deníku událostí, který je provázán s video záznamem

- vyhledávání událostí v deníku automaticky přiřazuje příslušné videozáznamy

- systém podporuje možnost přidání textové značky s vazbou na číslo kamery

- Video Bookmarking

- Integrace s ACS

## AUTENTIZAČNÍ PROSTŘEDKY PRO DOCHÁZKU A TMS

Autentizační prostředky:

Jako autentizační prostředky budou použity čipové karty s velikostí paměti 32kB nebo čipové karty v USB provedení tkzv. USB tokeny s velikostí paměti 32kB. Součástí tokenu je systém bezdrátové identifikace s  technologií HID. Podpora operačních systémů Windows 2000/XP/2003/Vista. Autentifikační prostředky budou dodány s maintanance na 36 měsíců a s PKI licencí.

Systém pro správu autentizačních prostředků:

Dále je pro správu a management autentizačních prostředků (tokenů) požadován software pro management tokenů (Token Management Systém – Manager licence). Autentifikační prostředky budou dodány s maintanance na 36 měsíců a s PKI licencí. Podpora systému Active directory. Možnost zálohy a obnovy přihlašovacích informací na tokeny.

Tokeny budou sloužit jako prostředek pro autentizaci pracovníků k docházkovému systému, zároveň jako prostředek pro uložení certifikátů a současně pro uložení certifikátu pro autentizaci do stávajícího šifrovacího software Utimaco.

Autentizační prostředky musí být kompatibilní se stávajícím kryptačním softwarem UTIMACO.

Předmětem řešení není interní systém PKI.

Požadované parametry:

- Podpora OS 2000/XP/2003/Vista

- podpora klíčů a algoritmů RSA 1024/2048-bit, DES, 3DES, SHA1, SHA256

- Podpora PKCS#11 v2.01

- Podpora AD a LDAP

- certifikace FIPS 140-1 L2&3, CC EAL4+/EAL5+

- Garance počtu přepisů (Memory cell rewrites) minimálně 50 000

- podpora aplikací Microsoft CA, Checkpoint VPN, Windows Logon

- RFID technologie HID iClass 16K/16A

## ROZŠÍŘENÍ DATOVÉHO CENTRA A INFRASTRUKTURY

Vzhledem k stávajícímu vybavení HW a SW datového centra zadavatele technologiemi DELL a VMWARE, požadujeme rozšíření HW a SW datového centra pro zabezpečení provozu telefonního systému o následující komponenty:

Stávající datové centrum je vybaveno 3 ks serverů DELL PE 2950, které jsou prostřednictvím FC technologie připojeny k diskovému poli DELL CX3-20f FC4 SPE. Na serverech je nainstalován virtualizační SW VMware. Virtualizační SW zajišťuje vysokou dostupnost virtuálních serverů provozovaných ve VMware prostředí. Nový server uvedený v bodě 1.7.1 bude zapojen ke stávající trojici serverů, tzn. bude vytvořena HW základna čtyř stejných serverů umožňující provoz virtualizačního SW v režimu vysoké dostupnosti.

### ZÁZNAMOVÝ SERVER

Dodávka a instalace 1 ks serveru v níže uvedené konfiguraci, včetně připojení ke stávajícímu diskovému poli (DELL CX3-20f FC4 SPE). Předmětem dodávky budou i licence nutné k připojení nového serveru ke stávajícímu diskovému poli.

Server Quad-Core Xeon X5450 3.0GHz/2x6MB 1333FSB:

- Procesory: 2x Intel Quad-core Xeon X5450 3.0GHz/2x6MB

- Paměť: 32GB FB 667MHz Memory (8x4GB dual rank DIMMs)

- Disky: 2x 73GB SAS (15,000rpm) 3.5 inch Hard Drive

- Chassis 3.5HDD x6 Backplane

- Řadič: PERC 5/i, Integrated Controller Card (8 ports, 256MB cache, battery backup) x6 backplane

- 8X IDE DVD-ROM Drive

- Přídavná síťová karta: Intel PRO 1000PT 4 Port Server Adapter, Gigabit NIC, Cu, PCIe x4

- Broadcom TCP/IP Offload Engine (TOE) Not Enable

- Upg to Standard Gold 3Y 4Hr Premier Enterprise Support (4Hr location only)

- PE2950 Rapid/Versa Rack Rails

- 750W redundantní zdroj

- 2x řadič Qlogic QLE2460, Single-port 4Gbps Fibre Channel PCI-Express HBA

- C3,MSSR1, Integrated PERC 5/i, 2 HDD

- Velikost 2U

### Monitorovací stanice – TYP A

Dodávka a instalace 1 ks monitorovací stanice v níže uvedené konfiguuraci:

- Vícejádrové CPU s dostatečným výkonem pro provoz monitorovací aplikace

- Vertical Chassis Orientation (Minitower) with 2 x 5.25" and 2 x 3.5" Front Bays in horizontal orientation NO onboard IEEE 1394

- 4GB DDR2 667 Quad Channel FBD Memory (4x1GB)

- No Floppy Drive

- 250GB (7,200rpm) SATA II Hard Drive

- 16X DVD+/-RW

- No RAID for 1 Hard Drive

- 2 ks  Ultrasharp 22'' Wide Flat Panel (TCO99) DVI-D Black Height Adjustable

- 512MB VGA, Dual Monitor DVI or VGA Graphics Card

- USB Mouse

- USB Black Keyboard + Smart Card reader

- Czech - Genuine Windows XP Pro SP2

- 3 roky Basic Warranty - Next Business Day

### monitorovací stanice – TYP B

Dodávka a instalace 1 ks monitorovací stanice v níže uvedené konfiguuraci:

- Vícejádrové CPU s dostatečným výkonem pro provoz monitorovací aplikace

- Vertical Chassis Orientation (Minitower) with 2 x 5.25" and 2 x 3.5" Front Bays in horizontal orientation NO onboard IEEE 1394

- 2GB DDR2 667 Quad Channel FBD Memory (2x1GB)

- No Floppy Drive

- 250GB (7,200rpm) SATA II Hard Drive

- 16X DVD+/-RW

- No RAID for 1 Hard Drive

- 2 ks Ultrasharp 22'' Wide Flat Panel (TCO99) DVI-D Black Height Adjustable

- 512MB VGA, Dual Monitor DVI or VGA Graphics Card

- USB Mouse

- USB Black Keyboard + Smart Card reader

- Czech - Genuine Windows XP Pro SP2

- 3 roky Basic Warranty - Next Business Day

### Virtualizační SW

Jedná se o rozšíření stávajícího počtu licencí  SW VMware včetně zajištění implementační a servisní podpory.

Dodávku následujícího software:

| Označení výrobce | Název položky | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| VI-ENT-C | VMware Infrastructure 3 Enterprise for 2 processors; additive licenses | 1 |
| VI-ENT-G-SSS-3YR-C | Gold Support/Subscription* for VMware Infrastructure Enterprise for 2 Processors; additive licenses for 3 years | 1 |

## Strukturovaná kabeláž a aktivní technologie OKL

### Pasivní část

Realizace strukturovaných metalických rozvodů bude řešena v rozsahu instalace kabeláže s využitím kabelu UTP 4páry kat. 5, LSZH, se zajištěním provozu sítě o rychlosti 1Gbps.

Bude provedena instalace ukončovacího rozhraní v datových centrech-rozvaděčích pomocí panelů s 24 porty kat.5. Na straně uživatelů bude provedena instalace ukončovacího rozhraní pomocí zásuvek s konektory RJ45 kat.5 v provedení na omítku.

Bude instalováno vždy 7 zásuvek 2xRJ45 (14 příp.míst) na každém pracovišti OKL.

Celý kabelážní systém bude instalován od značkového výrobce.

V rámci instalace bude provedena i instalace NN rozvodů 230V v rozsahu vždy jedné zásuvky 230V pro napájení záložního zdroje v datovém rozvaděči na každém pracovišti OKL. Bude to samostatný přívod vedený z hlavní rozvodnice objektu, s jištěním 1/16A/C. Na předem určeném místě OKL bude instalován vždy jeden datový rozvaděč o velikosti 600/800/27U pro umístění pasivní i aktivní technologie počítačové sítě. Rozvaděč musí být vybaven ventilační jednotkou s termostatem, podstavcem a přední i zadní sadou 19“ lišt. Datový rozvaděč bude pospojován a uzemněn pomocí kabelu CYA 16mm2 v hlavní rozvodnici objektu.

Realizace nových kabelových tras bude provedeno pomocí polymerních ukládacích žlabů bez obsahu halogenů.

### Aktivní technologie

#### Aktivní prvek - typ A

Počet portů:

24 portů 10/100/1000 Base-T podporujících napájení po ethernetu (PoE)

4 porty 10/100/1000 Base-X (možnost osazení GBIC nebo SFP moduly)

Obecné vlastnosti:

- L2 / L3 přepínač s neblokovaným přepínáním

- podpora záložního napájení (může být externí)

- podpora PoE

- IEEE 802.1D (spanning tree)

- IEEE 802.1Q (trunking)

- IEEE 802.1s (MSTP)

- IEEE 802.1w (RSTP)

- IEEE 802.3ad

- IEEE 802.3af

- IEEE 802.1s

- IEEE 802.1x

- IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

- IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

- IEEE 802.1p CoS Prioritization

- IEEE 802.1Q VLAN

- podpora per-VLAN RSTP

- podpora velkých rámců (min. MTU velikosti 8900 bytů) na GE portech

- sdružování GB rozhraní do svazků min. 8Gbps, vyvažování přes porty ve svazku

- podpora NTP protokolu

- podpora DHCP Relay funkce

- podpora Auto-MDIX

- podpora Time Domain Reflectometry (TDR)

- přenosový výkon min. 32 Gbps

- přepínací / směrovací kapacita min. 38 Mpps

Zabezpečení:

- podpora SSH v1, 2 protokolu pro vzdálenou správu přepínače

- podpora RADIUS protokolu pro AAA služby při přístupu k přepínačům

- podpora 802.1x protokolu s centralizovanou správou uživatelů na RADIUS serveru

- podpora SNMPv3 crypto a protokolu Kerberos

- podpora přiřazení do VLAN z RADIUS serveru podle výsledků 802.1x autentizace

- možnost aplikace specifického access listu v závislosti na výsledku 802.1x autentizace

- VLAN access-listy sloužící k omezení specifického provozu uvnitř jedné sítě VLAN

- ochrana DHCP protokolu – blokování neautorizovaného DHCP provozu

- Dynamická inspekce ARP protokolu

- ochrana zdroje IP adresy zabraňující převzetí / podvržení IP adres

- možnost přesměrovat data na port přepínače (pro monitorování provozu)

- podpora paketových filtrů na jednotlivých rozhraních a na terminálových spojení na základě L2,L3,L4 informací v paketu

- možnost definovat časová omezení filtrů

- možnost omezení přístupu podle MAC adres stanic, možnost omezení maximálního počtu MAC adres za portem přepínače

- ochrana spanning tree protokolu

- možnost definice „trust boundaries“ pro nastavení QoS

Klasifikace služeb (QoS):

- classification, policing, marking, queuing&scheduling

- IEEE 802.1p (class of service prioritization)

- podpora přednostní fronty (strict priority queueing)

- omezení toku na vstupu

- filtrování podle DSCP

Multicast:

- podpora IGMP snooping v1,v2,v3

- podpora PIM sparse a PIM dense mode

- podpora Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) tunnelingu

#### Záložní zdroj s MNGMT

Obecné vlastnosti:

- dvojkonverzní on-line záložní zdroj

- nulový čas přepnutí na baterie

- široký rozsah vstupního napětí 160-280V

- sinusový výstup

- korekce vstupního účinníku

- automatický bypass

- škálovatelnost doby běhu přidáváním externích baterií

- definici výstupního napětí (220/230/240)

- programování výstupní frekvence

- rackové provedení

- snadno vyměnitelné baterie za provozu

- studený start (možnost zapnutí záložního zdroje i při úplném výpadku napájecího proudu)

- management přes Web/SNMP (rozhraní RJ 45 10/100BaseT a sériový komunikační port)

- maximální výška záložního zdroje 2U

# servisní sLUŽBY / záruka

### odstranění závady

Minimální požadavky na odstranění závady u stávajících a nově dodávaných technologií.

Kategorie:

- „A“ – nástup na odstranění závady do 2 hodin - odstranění závady do 4 hodin – havarijní situace – nefunkčnost systému jako celku

- „B“ – nástup na odstranění závady do 6 hodin - odstranění závady do  12 hodin – nefunkčnost části systému EZS, EPS

- „C“ – nástup na odstranění závady do 12 hodin - odstranění závady do 24 hodin – nefunkčnost části systému CCTV, EKV

### záruka/servis KOMPONENT

Požadavky na nově dodávané komponenty.

- záruka na HW 3 roky

- řešení reklamace do 30 pracovních dní

- řešení složitějších technických problému v češtině pomocí lokálního partnera výrobce

- zápůjčka náhradního komponentu do vyřešení reklamace

### AdministRAce a správa SYSTÉMŮ

Požadavky na administraci a správu systémů:

- údržba a servis všech systémů

- provádění pravidelné servisní revize systémů minimálně 1x ročně

- údržba, servis a nastavení všech software v rozsahu 5-ti hodin měsíčně zdarma po dobu 36-ti měsíců

- pravidelná aktualizace projektové dokumentace po dobu 36 měsíců

### Software

Požadavky na nově dodávaný software.

- licenční poplatky, updaty a servisní podpora od výrobce na dodaný software na 3 roky

### záruka a servis SYSTÉMŮ – minimální lhůty

Požadavky na nově dodávaný systém:

- záruka na systém EPS, EZS – 3 roky

- záruka na systém EKV – 3 roky

- záruka na systém CCTV – 3 roky

- záruka na aktivní technologii OKL – 3 roky

- záruka na systém strukturované kabeláže OKL – 25 let

- záruka na kabelové trasy, datové rozvaděče, napájení 230V OKL – 5 let

### mimoZÁRUČNÍ OPRAVY

Stanovení jednotkových cen:

- dopravy za výjezd paušálně včetně všech cestovních náhrad do kteréhokoli pracoviště SÚKL s instalací dotčených systémů

- hodinové sazby servisního technika  a softwarového pracovníka v Kč/hod

# ostatní

V případě, že tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných kompatibilních řešení.